Tabellenvorlagen aus dem BAFA-Musterberatungsbericht für das Förderprogramm Vor-Ort-Beratung Stand: 3. August 2011 Hier stellen wir Ihnen die Tabellen aus dem BAFA-Musterbericht als Vorlage zur Verfügung. Sie dürfen diese Vorlagen für Ihre Beratungsberichte und Präsentationen frei verwenden. Bei einer Weitergabe dieser Vorlagen dürfen diese ersten Seiten aber nicht geändert werden. Alle Tabellen und Diagramme sind frei editierbar. Erstellt wurden diese Vorlagen mit dem und für das Textverarbeitungsprogramm OpenOffice Writer (Version 3.2.1) im OpenDocument-Format. Andere Programme können dieses Format auch lesen/bearbeiten, ggf. aber nicht vollständig korrekt. Dieses Microsoft Word Dokument wurde aus OpenOffice konvertiert. Die Diagramme ließen sich jedoch nicht in editierbarer Form in Microsoft Word konvertieren. Daher enthält das Word-Dokument lediglich die Tabellen. Die Diagramme stellen wir Ihnen in einer separaten Excel-Datei zur Verfügung. Das vollständige Originaldokument im OpenDocument-Format haben wir Ihnen auf solaroffice.de/downloads bereitgestellt. Aktualisierungen und weitere Informationen Wenn Sie Informationen zu Aktualisierungen dieser Vorlagen erhalten möchten, dann können Sie sich in unseren kostenfreien allgemeinen Infoverteiler aufnehmen lassen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an infoverteiler@solaroffice.de mit dem Betreff „in Infoverteiler aufnehmen“. Über diesen Verteiler erhalten Sie dann auch Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Unterstützung/Kostenbeitrag Durch Ihren freiwilligen Kostenbeitrag (bspw. 10 Euro) unterstützen Sie die Erstellung und Pflege dieser Vorlagen. Über eine Überweisung auf unser Konto würden wir uns freuen. Bankverbindung: Lambrecht Jungmann Medien GbR Konto Nr. 736967001 BLZ 60391310 (Volksbank Herrenberg) Verwendungszweck: Unterstützung EB-Vorlagen Ab 10 Euro Unterstützungsbetrag können wir Ihnen gerne auch eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer ausstellen. Senden Sie uns einfach Ihre Rechnungsanschrift mit Namen per E-Mail an buchhaltung"at-Zeichen"solaroffice.de (Betreff „bitte Rechnung für EB-Vorlagen senden“) und nennen Sie den Überweisungsbetrag. Haftungsausschluss Diese Vorlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Herausgeber ECONSULT Lambrecht Jungmann Medien GbR Buchenweg 12, 72108 Rottenburg Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann E-Mail: bafa-vob-vorlagen"at-Zeichen"solaroffice.de

Sind diese Vorlagen hilfreich für Sie?

JA, die Vorlagen helfen mir: [hier mit gedrückter Strg- bzw. Ctrl-Taste klicken]

NEIN, die Mühe können Sie sich sparen: [hier mit gedrückter Strg- bzw. Ctrl-Taste klicken]

Ihre Antworten helfen uns abzuschätzen, wie sinnvoll unser Aufwand für solche Angebote ist. Ihre Vorschläge für Verbesserungen und für weitere Arbeitshilfen können Sie auch über die Umfrageseite machen, auf die Sie über die beiden Abstimmungslinks/-schaltflächen kommen.

Übersicht aller Maßnahmen und Maßnahmenpakete

| Maßnahme | Ausführungsempfehlung | Maßnahmenpakete |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fassade | Dach | Keller | Heizung | 115 BW 1 | 115 Bio 2 | 85 Bio 3 |
| Außenwände | Wärmedämmverbundsystem aus 18 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 verputzt entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. | X |  |  |  | X | X | X |
| Fenster + Haustüre (Fenster sind ohnehin sanierungsbedürftig) | 3-Scheiben-Verglasung mit UW = 0,95 W/(m² K) und Haustüre mit U = 1,3 W/(m² K) entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. | X |  |  |  | X | X | X |
| Dach | Wärmedämmung aus je 14 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 zwischen und auf den Sparren entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  | X |  |  | X | X | X |
| Dachfenster | 3-Scheiben-Verglasung mit UW = 1,0 W/(m² K) entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  | X |  |  | X | X | X |
| Kellerdecke | Mehrschichtplatten unter der Kellerdecke aus 8 cm Polyurethan mit WLG 025 in Eigenleistung entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  | X |  | X |  | X |
| Kelleraußenwände Treppenhaus | Perimeterdämmung aus 14 cm Polystyrol-Extruderschaum mit WLG 035 entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellerinnenwände Treppenhaus | Mehrschichtplatten auf der Kellerseite aus 8 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 in Eigenleistung entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  | X |  | X |  | X |
| Bodenplatte Treppenhaus | 2 cm Vakuumisolationspanele unter Trocken-estrich entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Lüftungsanlage mit 90 % Wärmerückgewinnung als dezentrale, wohnungs- oder gebäudezentrale Anlage entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  |  |  |  |  |  |
| Heizungssanierung mit Brennwertkessel und Solaranlage (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig) | Öl-Brennwertkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  |  | X | X |  |  |
| Heizungssanierung mit Pelletkessel und Solaranlage (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig) | Pelletkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Luftdichtheitsnachweis der Gebäudehülle mittels Druckdifferenz-Messung |  |  |  |  | X | X | X |

1  erfüllt KFW-Effizienzhaus 115 mit Brennwertkessel,  2  erfüllt KFW-Effizienzhaus 115 mit Pelletkessel,

3  erfüllt KfW-Effizienzhaus 85 mit Pelletkessel

Kosten/Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen

| Energiekosten heute [€/a] | Bedarf | Verbrauch | Alle Kosten verstehen sich brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Istzustand | 7.900 | 6.000 |  |
| Maßnahmen Beschreibung siehe Seite 1 | Energiekosten nach Sanierung [€/a] | energetisch bedingte Investitionskosten [€] | Förderzuschuss 1 (siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) [€] | Energiekosten-einsparung durch Sanierung | Kosten / Nutzen |
|  | bedarfs- bezogen | verbrauchs- bezogen |  |  | anteilig [%] | bedarfs- bezogen [€/a] | verbrauchs- bezogen [€/a] | bedarfs- bezogen | verbrauchs- bezogen |
| Fassade | 5.500 | 4.100 | 52.000 | 5.785 | 30 | 2.400 | 1.800 | 19 : 1 | 26 : 1 |
| Dach | 6.700 | 4.900 | 19.000 | 1.916 | 16 | 1.300 | 940 | 13 : 1 | 18 : 1 |
| Keller 2 | 7.500 | 5.600 | 3.200 | keine | 6 | 450 | 330 | 7 : 1 | 10 : 1 |
| Heizung | 4.500 | 3.300 | 22.000 | 3.590 | 44 | 3.400 | 2.600 | 5 : 1 | 7 : 1 |
| 115 BW | 1.400 | 1.000 | 96.000 | 19.200 | 82 | 6.500 | 4.800 | 12 : 1 | 16 : 1 |
| 115 Bio | 1.200 | 900 | 103.000 | 15.920 | 85 | 6.700 | 5.000 | 13 : 1 | 17 : 1 |
| 85 Bio | 1.000 | 700 | 106.000 | 26.520 | 88 | 6.900 | 5.100 | 12 : 1 | 16 : 1 |

1  Im KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ ist nur der Tilgungszuschuss berücksichtigt.

2  bei Durchführung in Eigenleistung

Gebäudedaten

| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Baujahr | 1967 |
| Lage | geschützte Lage innerhalb einer Wohnsiedlung |
| Nutzung | Wohnhaus Dachgeschoss: bis unter den First ausgebaut, kein Spitzboden, unbeheizte Abseiten Untergeschoss: unbeheizter Keller mit Lager- und Technikräumen |
| Bauweise | Massivbauweise, Satteldach mit ca. 35° Neigung nach Südost/Nordwest |
| Vollgeschosse | 2 |
| Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Bewohner | 5 |
| beheizte Wohnfläche | 167,0 m² |
| Energiebezugsfläche | 206 m² (Gebäudenutzfläche AN) |
| beheiztes Volumen Ve | 643 m³ |
| bauliche Besonderheiten | Oberkante Kellerdecke ca. 1 m über Gelände, sehr niedriges Untergeschoss (lichte Höhe: 2,05 m) |

Baulicher Zustand und Wärmedämmung der Gebäudehülle

| allgemein | Das Gebäude ist im Kern in gutem baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mängel und Schäden am Gebäudekern (Durchfeuchtung, Risse, ...) erkennbar. |
| --- | --- |
| Außenwände | 24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), beidseitig verputzt, ohne Wärmedämmung Untergeschoss 24 cm Beton |
| Fenster | teilweise Isolierglas-, teilweise Verbundfenster in Holzrahmen ohne Lippendichtung der Baujahre 1967 und 1990, starke Zugerscheinungen Die Fensterrahmen sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. |
| Eingang | Haustüre aus Holz im Urzustand ohne Lippendichtung, großflächige Verglasung aus Glasbausteinen im Eingangsbereich |
| oberste Geschossdecke unter Abseiten | Betondecke mit Deckenputz ohne Wärmedämmung |
| Dach | Dachschräge im ausgebauten Teil und Abseitenwände aus Holzwolle-leichtbauplatten innen verputzt, keine Dampfbremse, Ziegel nur auf Lattung verlegt, keine Konterlattung und Unterspannbahn |
| Dachflächenfenster | Isolierglasfenster in Holzrahmen, nicht winddicht angeschlossen Die Dachflächenfenster sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. |
| Kellerdecke | Betondecke mit schwimmendem Estrich auf Bimskiesschüttung |
| Treppenhaus |
| Kelleraußenwände | 24 cm Beton im Treppenhaus innenseitig verputzt, sonst ohne Innenputz, ohne Wärmedämmung |
| Kellerinnenwände | 24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), ohne Wärmedämmung, Türe vom Treppenhaus zum Keller ohne Wärmedämmung und Dichtungen |
| Kellerbodenplatte | Betonbodenplatte mit Betonwerksteinbelag im Mörtelbett |
| Wärmetechnische Schwachstellen, Wärmebrücken und unkontrollierte Lüftungsverluste | Obergeschossdecke unter Abseiten ohne Wärmedämmung, Fenster/Dachflächenfenster ohne Dichtungen, Rollladenkästen ohne Wärmedämmung und Dichtungen, Balkonplatten und Eingangsvordach aus Beton ohne thermische Trennung, Glasbausteine im Eingangsbereich |
| frühere wärmetechnische Investitionen | keine |

U-Werte der Gebäudehülle

| Bauteil | U-Werte [W/(m²K)] | energetische Bewertung des Bestandes |
| --- | --- | --- |
|  | Ist-Zustand | EnEV1 | KfW-Förderung2 |  |
| Außenwände | 1,4 | 0,24 | 0,20 | sehr schlecht |
| Fenster | 2,7 | 1,30 | 0,95 | schlecht |
| Außentüren | 3,5 | - | 1,30 | schlecht |
| Decke OG unter Abseiten | 2,3 | 0,30 | 0,14 | sehr schlecht |
| Dach | 1,6 | 0,24 | 0,14 | sehr schlecht |
| Dachflächenfenster | 2,7 | 1,40 | 1,00 | schlecht |
| Kellerdecke | 1,0 | 0,30 | 0,25 | schlecht |
| Treppenabgang in den Keller |
| Kelleraußenwände | 3,8 | 0,30 | 0,25 | sehr schlecht |
| Innenwände | 1,3 | 0,30 | 0,25 | sehr schlecht |
| Türe zum Keller | 4,0 | - | - | sehr schlecht |
| Bodenplatte | 3,9 | 0,50 | 0,25 | sehr schlecht |

1	Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der EnEV 2009 gelten nicht, wenn der Primärenergiebedarf des gesamten Gebäudes den Höchstwert für einen entsprechenden Neubau um nicht mehr als 40 % überschreitet. Die nächste EnEV-Novelle ist für 2012 geplant.

2	Die Mindestanforderungen an U-Werte für KfW-Förderung gelten nicht für die Förderung von KfW-Effizienzhäusern. Die Anforderungen Stand März 2011 können jederzeit aktualisiert werden.

Heizungsanlage

| allgemein | gebäudezentrale Heizungsanlage, Vor-/ Rücklauftemperatur 70/55 °C, leicht überdimensioniert, kein hydraulischer Abgleich der Anlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar aber stark veraltet und ineffizient Bei veralteter Anlagentechnik muss ständig mit Versagen gerechnet werden. Eine grundlegende Sanierung der Anlagentechnik ist dringend zu empfehlen. |
| --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Standardkessel Baujahr 1968, Gebläsebrenner von 1991, Nennwärmeleistung: 34,65 kW, Abgasverlust: 7 %, Brennstoff: Heizöl, Heizöltank: 4 x 2000 l sehr hohe Bereitschaftsverluste, angesetzter Jahresnutzungsgrad: 82 % Aufstellung im unbeheizten Keller, Aufstellraum sehr warm |
| Speicher | kein Heizkreis-Pufferspeicher |
| Verteilung | horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, externer Heizkreismischer, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm vertikale Strangleitungen in Außenwänden, mäßig wärmegedämmt, nicht zugänglich da in Mauerwerk verlegt Heizkörperanbindungen frei im Raum, ungedämmt aber gut zugänglich ungeregelte Heizkreispumpe |
| Wärmeübergabe und Regelung | Heizkörper mit Thermostatventilen mit hoher Regelungenauigkeit (2 K) keine witterungsabhängige Vorlaufregelung, keine Nachtabsenkung oder Heizunterbrechung |
| besondere Schwachstellen | sehr ineffizienter Heizkessel, sehr ineffiziente Heizkreispumpe, schlechte Leitungsdämmung, sehr ungenaue Regelung, keine Vorlaufregelung |

Trinkwarmwasseranlage

| allgemein | Gebäudezentrale Trinkwarmwasseranlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar, aber stark veraltet und ineffizient |
| --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Heizkessel angesetzter Jahresnutzungsgrad zur Warmwasserbereitung: 51 % |
| Speicher | indirekt beheizter Trinkwarmwasserspeicher, Speichervolumen 300 l, mäßig wärmegedämmt Aufstellung im unbeheizten Keller (Heizraum) |
| Verteilung | horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm vertikale Strangleitung in Installationsschacht, nicht zugänglich, mäßig wärmegedämmt Stichleitungen in gemeinsamer Installationswand für Küche und Bad, mäßig wärmegedämmt, schwer zugänglich keine Zirkulation |
| besondere Schwachstellen | schlechte Wärmedämmung des Speichers, schlechte Leitungsdämmung |

Energiebilanz des Gebäudes

| Transmissionsverluste der Gebäudehülle | jährlich [kWh/a] | anteilig [%] |
| --- | --- | --- |
| Außenwände | 23.300 | 36 |
| Dach | 14.700 | 23 |
| Fenster/Türen | 13.800 | 21 |
| Kellerdecke | 4.800 | 7 |
| Treppenabgang (Kellerinnen- und außenwände, Bodenplatte) | 4.100 | 6 |
| Wärmebrücken | 4.100 | 6 |
| Summe | 64.800 | 100 |

| Energiebilanz des Gebäudes | jährlich [kWh/a] | anteilig [%] |
| --- | --- | --- |
| Verluste |
| Transmissionsverluste | 64.800 | 59 |
| Lüftungsverluste | 10.200 | 9 |
| Warmwasserbedarf | 2.600 | 2 |
| Anlagenverluste (Trinkwarmwasser, Heizung, Betriebsstrom) | 32.300 | 29 |
| gesamt | 109.900 |  |
| Gewinne |
| solare Wärmegewinne | 10.400 | 59 |
| interne Wärmegewinne | 7.300 | 41 |
| gesamt | 17.700 |  |
| Endenergiebedarf QE |
| Endenergiebedarf QWE,E (Wärmeerzeugung) | 91.500 |  |
| Endenergiebedarf QHE,E (Betriebsstrom) | 700 |  |
| gesamt | 92.200 |  |
| Primärenergiebedarf QP | 102.500 |  |

Vorschläge für Energiesparmaßnahmen

| Wärmedämmung der Außenwände mit 18 cm WLG 035 als WDVS Außenwandfläche: ca. 188 m² (netto), U-Wert nach Sanierung: 0,19 W/(m²K] |
| --- |
| energetisch bedingte Investitionskosten pro m² / gesamt | Energiebedarf nach Sanierung | prognostizierte Einsparungen Energie / Energiekosten | Kosten/ Nutzen | Lebensdauer der Maßnahme (bei regelmäßigem Unterhalt) |
| [€/m²] | [€] | [kWh/a] | [kWh/a] | [€/a] | [ - ] | [Jahre] |
| 120 | 23.000 | 71.000 | 21.000 | 1.800 | 13 : 1 | 30 |
| verbrauchsbezogen: | 53.000 | 16.000 | 1.300 | 18 : 1 | 30 |

Alle Kosten verstehen sich brutto.

KFW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“

| Maßnahmen | angenommene förderfähige Investitionen | Kredit Tilgungszuschuss | oder | Zuschuss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [€] | [%] | [€] |  |  | [%] | [€] |
| Fassade | 75.000 | keiner | + variabler Zinsvorteil 1 |  | 5,0 | 3.750 |
| Dach | 25.000 | keiner |  |  | 5,0 | 1.250 |
| Keller | nur Eigenleistung | keiner |  |  | keiner |
| Heizung | 30.000 | keiner |  |  | 5,0 | 1.500 |
| 115 BW | 150.000 | 2,5 | 3.750 |  |  | 7,5 | 11.250 |
| 115 Bio | 150.000 | 2,5 | 3.750 |  |  | 7,5 | 11.250 |
| 85 Bio | 150.000 | 7,5 | 11.250 |  |  | 12,5 | 18.750 |

1  Der Zinsvorteil ist abhängig von Zinssätzen der KfW-Förderbank und Ihrem Kreditinstitut.

Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien MAP

| Maßnahmenpaket | Heizung | 115 BW | 115 Bio | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solaranlage zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung |
| Kollektorfläche 120,- €/m² | 1.440 € | 1.440 € | 1.440 € | 1.440 € |
| Bonus für effiziente Solarpumpe | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Kesseltauschbonus | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Pelletkessel mit Wirkungsgrad von mind. 90 % und neu errichtetem Pufferspeicher von mind. 30 l/kW |
| Pelletkessel 36 €/kW, mind. 2.500 € |  |  | 2.500 € | 2.500 € |
| Kombinationsbonus |  |  | 600 € | 600 € |
| Gesamt | 2.090 € | 2.090 € | 5.190 € | 5.190 € |

Wesentliche Stromverbraucher

| Verbraucher | Baujahr | Nenn-leistungs-aufnahme im Betrieb [W] | Leistungs-aufnahme im Standby-Betrieb [W] | geschätzte Einschalt-dauer pro Jahr [h] | Strom-verbrauch pro Jahr [kWh] | Standby-Verbrauch pro Jahr [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizungsumwälzpumpe | 1990 | 65 |  | 5000 | 325 |  |
| Heizkessel | 1968 | 200 |  | 1600 | 320 |  |
| Backofen | 1994 | 3300 |  | 50 | 165 |  |
| Kochfeld | 1994 | 5000 |  | 80 | 400 |  |
| Dunstabzug | 1994 | 120 |  | 200 | 24 |  |
| Spülmaschine ohne Warmwasseranschluss | 1994 | 2000 |  | 150 | 300 |  |
| Kühltruhe | 1985 | 800 |  | 1000 | 800 |  |
| Kühlschrank | 1994 | 300 |  | 1000 | 300 |  |
| Waschmaschine ohne Warmwasseranschluss | 1997 | 3500 |  | 100 | 350 |  |
| Wäschetrockner | 2001 | 2000 |  | 100 | 200 |  |
| Sauna | 1991 | 6800 |  | 50 | 340 |  |
| Aquarium | 2002 | 50 |  | 8760 | 438 |  |
| Haartrockner | 2009 | 1600 |  | 80 | 128 |  |
| Fernseher Wohnzimmer | 2008 | 300 | 5 | 700 | 210 | 40 |
| DVD-Recorder | 2003 | 50 | 10 | 100 | 5 | 87 |
| HiFi-Anlage | 1997 | 100 | 15 | 600 | 60 | 122 |
| Fernseher Schlafzimmer | 1998 | 140 | 15 | 200 | 28 | 128 |
| PC | 2004 | 90 |  | 700 | 63 |  |
| altes Faxgerät | 1996 | 80 | 15 | 1 | 0 | 131 |
| Telefonanlage, Telefone, DSL-Router | 2007 | 50 |  | 8760 | 438 |  |
| Alte Glühlampen, alte Halogenlampen und alte Leuchtstofflampen |  | 500 |  | 1000 | 500 |  |
| Summe: |  |  |  |  | 5.394 | 509 |

Stromsparpotentiale und Empfehlungen

| Verbraucher | Baujahr | Empfehlung | Einsparpotenzial [kWh/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| Heizungsumwälzpumpe | 1990 | Sofort austauschen gegen Hocheffizienzpumpe Effizienzklasse A, dabei hydraulischen Abgleich durchführen lassen. | 275 |
| Backofen | 1994 | Bei Neuerwerb auf Effizienzklasse A achten. | 40 |
| Dunstabzug | 1994 | Nur benutzen wenn nötig, oft reicht auch Fensterlüftung. Bei Neuerwerb auf Effizienzklasse A achten. | 12 |
| Spülmaschine | 1994 | An die zentrale Warmwasserversorgung an-schließen. Dabei Angaben des Geräteherstellers beachten. Evtl. neue Maschine mit Energieeffizienzklasse A+++ kaufen. | 150 1) |
| Kühltruhe | 1985 | Sofort austauschen gegen neue Kühltruhe oder Gefrierschrank mit Energieeffizienzklasse A+++. | 650 |
| Kühlschrank | 1994 | Austauschen gegen neuen Kühlschrank Energieeffizienzklasse A+++. | 200 |
| Waschmaschine | 1997 | An die zentrale Warmwasserversorgung an-schließen. Dabei Angaben des Geräteherstellers beachten. Vorschaltgerät einsetzen. Evtl. neue Maschine mit Energieeffizienzklasse A+++ kaufen. | 150 1) |
| Wäschetrockner | 2001 | Wäsche möglichst oft auf der Leine trocknen. Evtl. neue Maschine mit Energieeffizienzklasse A beschaffen. | 100 |
| Sauna | 1991 | Erst kurz vor der Benutzung aufheizen und danach sofort wieder abschalten. | 136 |
| Aquarium | 2002 | Temperatur so niedrig wie möglich einstellen. | 88 |
| Fernseher Wohnz. | 2008 | Gerät ganz abschalten, wenn nicht benötigt. | 40 2) |
| DVD-Recorder | 2003 | Gerät ganz abschalten, wenn nicht benötigt. | 87 2) |
| HiFi-Anlage | 1997 | Gerät ganz abschalten, wenn nicht benötigt. | 122 2) |
| Fernseher Schlafz. | 1998 | Gerät ganz abschalten, wenn nicht benötigt. | 128 2) |
| PC | 2004 | Bei Neuerwerb auf Energieverbrauch achten. | 35 |
| altes Faxgerät | 1996 | Z. B. durch Faxumleitung auf E-Mail ersetzen. | 131 2) |
| Telefonanlage, Telefone, DSL-Router | 2007 | Durch neue sparsame Geräte ersetzen. | 350 |
| Klassische Glühlampen |  | Durch Kompakt-Energiesparlampen oder LED ersetzen. Evtl. neue Leuchten einsetzen. Bei Leuchtstofflampen auf elektronisches Vorschaltgerät EVG achten. | 250 |
| Summe Einsparung: |  |  | 2945 |

1	führt zu Mehrverbrauch bei der zentralen Warmwassererwärmung

2	abschalten anstatt Standby