Tabellen- und Diagrammvorlagen aus dem BAFA-Musterberatungsbericht 2012 für das Förderprogramm Vor-Ort-Beratung Stand: 16.Oktober 2012 Hier stellen wir Ihnen die Tabellen und Diagramme aus dem BAFA-Musterbericht als Vorlage zur Verfügung. Sie dürfen diese Vorlagen für Ihre Beratungsberichte und Präsentationen frei verwenden. Bei einer Weitergabe dieser Vorlagen dürfen diese ersten Seiten aber nicht geändert werden. Alle Tabellen und Diagramme sind frei editierbar. Erstellt wurden diese Vorlagen mit dem und für das Textverarbeitungsprogramm OpenOffice Writer (Version 3.2.1) im OpenDocument-Format. Andere Programme können dieses Format auch lesen/bearbeiten, ggf. aber nicht vollständig korrekt. Dieses Microsoft Word Dokument wurde aus OpenOffice konvertiert. Die Diagramme ließen sich jedoch nicht in editierbarer Form in Microsoft Word konvertieren. Daher enthält das Word-Dokument lediglich die Tabellen. Die Diagramme stellen wir Ihnen in einer separaten Excel-Datei zur Verfügung. Das vollständige Originaldokument im OpenDocument-Format haben wir Ihnen auf solaroffice.de/downloads bereitgestellt. Hilfreich oder nicht? Ihre Rückmeldung hilft unser Angebot für Sie zu verbessern. Klicken Sie einfach auf der nächsten Seite den entsprechenden Link an. Aktualisierungen und weitere Informationen Wenn Sie Informationen zu Aktualisierungen dieser Vorlagen erhalten möchten, dann können Sie sich in unseren kostenfreien allgemeinen Infoverteiler aufnehmen lassen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an infoverteiler@solaroffice.de mit dem Betreff „in Infoverteiler aufnehmen“. Über diesen Verteiler erhalten Sie dann auch Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Unterstützung/Kostenbeitrag Durch Ihren freiwilligen Kostenbeitrag (bspw. 10 Euro) unterstützen Sie die Erstellung und Pflege dieser Vorlagen. Über eine Überweisung auf unser Konto würden wir uns freuen. Bankverbindung: Lambrecht Jungmann Medien GbR Konto Nr. 736967001 BLZ 60391310 (Volksbank Herrenberg) Verwendungszweck: Unterstützung EB-Vorlagen Ab 10 Euro Unterstützungsbetrag können wir Ihnen gerne auch eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer ausstellen. Senden Sie uns einfach Ihre Rechnungsanschrift mit Namen per E-Mail an buchhaltung"at-Zeichen"solaroffice.de (Betreff „bitte Rechnung für EB-Vorlagen senden“) und nennen Sie den Überweisungsbetrag. Haftungsausschluss Diese Vorlagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Da Fehler jedoch nie auszuschließen sind, kann keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Sie laden und verwenden diese Datei und alle Inhalte auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf Grund der Verwendung dieser Datei entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Herausgeber ECONSULT Lambrecht Jungmann Medien GbR Buchenweg 12, 72108 Rottenburg Inhaber: Klaus Lambrecht, Uli Jungmann E-Mail: bafa-vob-vorlagen"at-Zeichen"solaroffice.de

Sind diese Vorlagen hilfreich für Sie?

JA, die Vorlagen helfen mir: [hier mit gedrückter Strg- bzw. Ctrl-Taste klicken]

NEIN, die Mühe können Sie sich sparen: [hier mit gedrückter Strg- bzw. Ctrl-Taste klicken]

Ihre Antworten helfen uns abzuschätzen, wie sinnvoll unser Aufwand für solche Angebote ist. Ihre Vorschläge für Verbesserungen und für weitere Arbeitshilfen können Sie auch über die Umfrageseite machen, auf die Sie über die beiden Abstimmungslinks/-schaltflächen kommen.

Übersicht aller Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen

| Maßnahme | Ausführungsempfehlung | Maßnahmenkombination |
| --- | --- | --- |
|  |  | Heizung | Keller | Dach | Fassade | KfW 115 1 | kFW 85 2 |
| Außenwände | Wärmedämmverbundsystem aus 18 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 verputzt entsprechend Kap. #, Seite ## |  |  |  | X | X | X |
| Fenster + Haustüre (Fenster sind ohnehin sanierungsbedürftig) | 3-Scheiben-Verglasung mit UW = 0,95 W/(m²K) und Haustüre mit U = 1,3 W/(m²K) entsprechend Kap. #, Seite ## |  |  |  | X | X | X |
| Dach | Wärmedämmung aus je 14 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 zwischen und auf den Sparren entsprechend Kap. #, Seite ## |  |  | X |  | X | X |
| Dachfenster | 3-Scheiben-Verglasung mit UW = 1,0 W/(m²K) entsprechend Kap. #, Seite ## |  |  | X |  | X | X |
| Kellerdecke | Mehrschichtplatten unter der Kellerdecke aus 8 cm Polyurethan mit WLG 025 in Eigenleistung entsprechend Kap. #, Seite ## |  | X |  |  | X | X |
| Kellerinnenwände Treppenhaus | Mehrschichtplatten auf der Kellerseite aus 8 cm Polystyrol oder Mineralfaser mit WLG 035 in Eigenleistung entsprechend Kap. #, Seite ## |  | X |  |  | X | X |
| Heizungssanierung mit Pelletkessel und Solaranlage (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig) | Pelletkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. #, Seite ## |  |  |  |  |  | X |
| Heizungssanierung mit Brennwertkessel und Solaranlage (Heizung ist ohnehin sanierungsbedürftig) | Öl-Brennwertkessel mit Solaranlage zur Warm-wasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie Leitungsdämmung, neue Regelung, hydraulischer Abgleich und geregelte Pumpen entsprechend Kap. #, Seite ## | X |  |  |  | X |  |
|  | Luftdichtheitsnachweis der Gebäudehülle mittels Druckdifferenz-Messung |  |  |  |  | X | X |

1	erfüllt KFW-Effizienzhausniveau 115,

2  erfüllt KfW-Effizienzhausniveau 85

Kosten/Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen

| Istzustand vor Sanierung | 7.900 91.500 | €/a Energiekosten kWh/a Endenergiebedarf |
| --- | --- | --- |
| Maßnahmen-kombination Beschreibung siehe Seite ## | Energie-kosten nach Sanierung | energetisch bedingte Investitions-kosten | öffentliche Fördermittel (siehe Kap. # S. ##) | prognostizierte Einsparungen | Kosten / Nutzen |
|  |  |  |  | Energie-bedarf | Energiekosten |  |
|  | [€/a] | [€] | [€] | [kWh/a] | [€/a] | [%] |  |
| Heizung | 4.500 | 22.000 | 3.742 | 41.000 | 3.400 | 43 | 5 : 1 |
| Keller 1 | 7.500 | 3.200 | 0 | 5.200 | 450 | 6 | 7 : 1 |
| Dach | 6.700 | 19.000 | 3.926 | 15.000 | 1.300 | 16 | 12 : 1 |
| Fassade | 5.600 | 55.000 | 11.404 | 28.000 | 2.400 | 30 | 18 : 1 |
| KfW 85 | 1.000 | 109.000 | 50.647 | 75.000 | 6.900 | 87 | 8 : 1 |

1	bei Durchführung in Eigenleistung	Alle Kosten verstehen sich brutto.

Gebäudedaten

| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
| --- | --- |
| Baujahr | 1967 |
| Lage | geschützte Lage innerhalb einer Wohnsiedlung |
| Nutzung | Wohnhaus Dachgeschoss: bis unter den First ausgebaut, kein Spitzboden, unbeheizte Abseiten Untergeschoss: unbeheizter Keller mit Lager- und Technikräumen |
| Bauweise | Massivbauweise, Satteldach mit ca. 35° Neigung nach Südost/Nordwest |
| Vollgeschosse | 2 |
| Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Bewohner | 5 |
| beheizte Wohnfläche | 167,0 m² |
| Energiebezugsfläche | 206 m² (Gebäudenutzfläche AN) |
| wärmeübertragende Umfassungsflächen | 462 m² bestehend aus: Dachflächen, Außenwänden, Kellerdecke, Wände und Bodenplatte des Treppenhauses gegen Erdreich und Keller |
| beheiztes Volumen Ve | 643 m³ |
| bauliche Besonderheiten | Oberkante Kellerdecke ca. 1 m über Gelände, sehr niedriges Untergeschoss (lichte Höhe: 2,05 m) |

Baulicher Zustand und Wärmedämmung der Gebäudehülle

| allgemein | Das Gebäude ist im Kern in gutem baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mängel und Schäden am Gebäudekern (Durchfeuchtung, Risse, ...) erkennbar. |
| --- | --- |
| Außenwände | 24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), beidseitig verputzt, ohne Wärmedämmung Untergeschoss 24 cm Beton |
| Fenster | teilweise Isolierglas-, teilweise Verbundfenster in Holzrahmen ohne Lippendichtung der Baujahre 1967 und 1990, starke Zugerscheinungen Die Fensterrahmen sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. |
| Eingang | Haustüre aus Holz im Urzustand ohne Lippendichtung, großflächige Verglasung aus Glasbausteinen im Eingangsbereich |
| oberste Geschossdecke unter Abseiten | Betondecke mit Deckenputz ohne Wärmedämmung |
| Dach | Dachschräge im ausgebauten Teil und Abseitenwände aus Holzwolle-leichtbauplatten innen verputzt, keine Dampfbremse, Ziegel nur auf Lattung verlegt, keine Konterlattung und Unterspannbahn |
| Dachflächenfenster | Isolierglasfenster in Holzrahmen, nicht winddicht angeschlossen Die Dachflächenfenster sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. |
| Kellerdecke | Betondecke mit schwimmendem Estrich auf Bimskiesschüttung |
| Treppenhaus |
| Kelleraußenwände | 24 cm Beton im Treppenhaus innenseitig verputzt, sonst ohne Innenputz, ohne Wärmedämmung |
| Kellerinnenwände | 24 cm Mauerwerk (vermutlich Hochlochziegel), ohne Wärmedämmung, Türe vom Treppenhaus zum Keller ohne Wärmedämmung und Dichtungen |
| Kellerbodenplatte | Betonbodenplatte mit Betonwerksteinbelag im Mörtelbett |
| Wärmetechnische Schwachstellen, Wärmebrücken und unkontrollierte Lüftungsverluste | Obergeschossdecke unter Abseiten ohne Wärmedämmung, ausgebautes Dach ohne luftdichte Ebene Türen, Fenster und Dachflächenfenster ohne Dichtungen, Fensterbänke und Rollladenkästen ohne Wärmedämmung und Dichtungen, Stürze, Ringanker und Deckenstirne ohne Wärmedämmung, Balkonplatten und Eingangsvordach aus Beton ohne thermische Trennung, Glasbausteine im Eingangsbereich |

U-Werte der Gebäudehülle

| Bauteil | U-Werte [W/(m²K)] | energetische Bewertung des Bestandes |
| --- | --- | --- |
|  | Ist-Zustand | EnEV1 | KfW-Förderung2 |  |
| Außenwände | 1,4 | 0,24 | 0,20 | sehr schlecht |
| Fenster | 2,7 | 1,30 | 0,95 | schlecht |
| Außentüren | 3,5 | - | 1,30 | schlecht |
| Decke OG unter Abseiten | 2,3 | 0,30 | 0,14 | sehr schlecht |
| Dach | 1,6 | 0,24 | 0,14 | sehr schlecht |
| Dachflächenfenster | 2,7 | 1,40 | 1,00 | schlecht |
| Kellerdecke | 1,0 | 0,30 | 0,25 | schlecht |
| Treppenabgang in den Keller |
| Kelleraußenwände | 3,8 | 0,30 | 0,25 | sehr schlecht |
| Innenwände | 1,3 | 0,30 | 0,25 | sehr schlecht |
| Türe zum Keller | 4,0 | - | - | sehr schlecht |
| Bodenplatte | 3,9 | 0,50 | 0,25 | sehr schlecht |

1	Die Mindestanforderungen an U-Werte nach dem Bauteilverfahren der EnEV 2009 gelten nicht, wenn der Primärenergiebedarf des gesamten Gebäudes den Höchstwert für einen entsprechenden Neubau um nicht mehr als 40 % überschreitet. Die nächste EnEV-Novelle ist für 2013 geplant.

2	Die Mindestanforderungen an U-Werte für KfW-Förderung gelten nicht für die Förderung von KfW-Effizienzhäusern. Die Anforderungen Stand Juli 2012 können jederzeit aktualisiert werden.

Heizungsanlage

| allgemein | gebäudezentrale Heizungsanlage, Vor-/ Rücklauftemperatur 70/55 °C, leicht überdimensioniert, kein hydraulischer Abgleich der Anlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar aber stark veraltet und ineffizient Bei veralteter Anlagentechnik muss ständig mit Versagen gerechnet werden. Eine grundlegende Sanierung der Anlagentechnik ist dringend zu empfehlen. |
| --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Standardkessel Baujahr 1968, Gebläsebrenner von 1991, Nennwärmeleistung: 34,65 kW, Abgasverlust: 7 %, Brennstoff: Heizöl, Heizöltank: 4 x 2000 l sehr hohe Bereitschaftsverluste, angenommener Jahresnutzungsgrad: 82 % Aufstellung im unbeheizten Keller, Aufstellraum sehr warm |
| Speicher | kein Heizkreis-Pufferspeicher |
| Verteilung | horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, externer Heizkreismischer, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm vertikale Strangleitungen in Außenwänden, mäßig wärmegedämmt, nicht zugänglich da in Mauerwerk verlegt Heizkörperanbindungen frei im Raum, ungedämmt aber gut zugänglich ungeregelte Heizkreispumpe |
| Wärmeübergabe und Regelung | Heizkörper mit Thermostatventilen mit hoher Regelungenauigkeit (2 K) keine witterungsabhängige Vorlaufregelung, keine Nachtabsenkung oder Heizunterbrechung |
| besondere Schwachstellen | sehr ineffizienter Heizkessel, sehr ineffiziente Heizkreispumpe, schlechte Leitungsdämmung, sehr ungenaue Regelung, keine Vorlaufregelung |

Trinkwarmwasseranlage

| allgemein | Gebäudezentrale Trinkwarmwasseranlage, Baujahr 1968, voll funktionsfähig, keine technischen Mängel erkennbar, aber stark veraltet und ineffizient |
| --- | --- |
| Wärmeerzeuger | Heizkessel angesetzter Jahresnutzungsgrad zur Warmwasserbereitung: 51 % |
| Speicher | indirekt beheizter Trinkwarmwasserspeicher, Speichervolumen 300 l, mäßig wärmegedämmt Aufstellung im unbeheizten Keller (Heizraum) |
| Verteilung | horizontale Verteilleitungen im unbeheizten Keller unter der Decke, mäßig wärmegedämmt aber gut zugänglich, Abstand zur Decke ca. 5 cm vertikale Strangleitung in Installationsschacht, nicht zugänglich, mäßig wärmegedämmt Stichleitungen in gemeinsamer Installationswand für Küche und Bad, mäßig wärmegedämmt, schwer zugänglich keine Zirkulation |
| besondere Schwachstellen | schlechte Wärmedämmung des Speichers, schlechte Leitungsdämmung |

Energiebilanz des Gebäudes

| Transmissionsverluste der Gebäudehülle | Fläche [m²] | jährlich [kWh/a] | anteilig [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Außenwände | 188 | 23.300 | 36 |
| Dach | 104 | 14.700 | 23 |
| Fenster/Türen | 54 | 13.800 | 21 |
| Kellerdecke | 78 | 4.800 | 7 |
| Treppenabgang (Kellerinnen- und außenwände, Bodenplatte) | 37 | 4.100 | 6 |
| Wärmebrücken |  | 4.100 | 6 |
| Summe | 461 | 64.800 | 100 |

| Energiebilanz des Gebäudes | jährlich [kWh/a] | anteilig [%] |
| --- | --- | --- |
| Verluste |
| Transmissionsverluste | 64.800 | 59 |
| Lüftungsverluste | 10.200 | 9 |
| Warmwasserbedarf | 2.600 | 2 |
| Anlagenverluste (Trinkwarmwasser, Heizung, Betriebsstrom) | 32.300 | 29 |
| gesamt | 109.900 |  |
| Gewinne |
| solare Wärmegewinne | 10.400 | 59 |
| interne Wärmegewinne | 7.300 | 41 |
| gesamt | 17.700 |  |
| Endenergiebedarf QE |
| Endenergiebedarf QWE,E (Wärmeerzeugung) | 91.500 |  |
| Endenergiebedarf QHE,E (Betriebsstrom) | 700 |  |
| gesamt | 92.200 |  |
| Primärenergiebedarf QP | 102.500 |  |

Einstufung gemäß Neubaustandard nach EnEV

|  | Referenzgebäude 1 | Ihr Gebäude vor Sanierung | Abweichung vom Referenzgebäude 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primärenergiebedarf QP | 87 kWh/(m²a) | 498 kWh/(m²a) | 575 % |
| Transmissionswärmeverlust H'T | 0,44 W/(m²K) | 1,6 W/(m²K) | 364 % |

1	das Referenzgebäude beschreibt einen Neubaustandard nach EnEV

Gesamtsanierung in einem Zug

|  | Referenz-gebäude 1 | Ihr Gebäude nach Sanierung | Verhältnis zum Referenz-gebäude 1 | Anforderung an KfW 85 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primärenergiebedarf QP | 87 kWh/(m²a) | 42 kWh/(m²a) | 48 % | ≤ 85 % |
| Transmissionswärmeverlust H'T | 0,44 W/(m²K) | 0,43 W/(m²K) | 98 % | ≤ 100 % |

1	das Referenzgebäude beschreibt einen Neubaustandard nach EnEV

2	Anforderung an KfW-Effizienzhaus im Verhältnis zum Referenzgebäude der EnEV

| Maßnahmenkombination KfW 85 bestehend aus: # #### (Seite ##) # #### (Seite ##) # #### (Seite ##) # #### (Seite ##) # #### in Eigenleistung (Seite ##) # #### in Eigenleistung (Seite ##) # #### (Seite ##) Luftdichtheitsnachweis der Gebäudehülle mittels Druckdifferenz-Messung |
| --- |
| Energie-kosten nach Sanierung | energetisch bedingte Investitions-kosten | öffentliche Fördermittel (siehe Kap. # S. ##) | prognostizierte Einsparungen | Kosten / Nutzen |
|  |  |  | Energie-bedarf | Energiekosten |  |
| [€/a] | [€] | [€] | [kWh/a] | [€/a] | [%] |  |
| 1.000 | 109.000 | 50.647 | 75.000 | 6.900 | 87 | 8 : 1 |

Alle Kosten verstehen sich brutto.

| Wärmedämmung der Außenwände mit 18 cm WLG 035 als WDVS U-Wert nach Sanierung: 0,19 W/(m²K] |
| --- |
| Bauteilfläche | energetisch bedingte Investitionskosten | Lebensdauer der Maßnahme (bei regelmäßigem Unterhalt) |
|  | spezifisch | pauschal | gesamt |  |
| [m²] | [€/m²] | [€] | [€] | [Jahre] |
| 188 | 120 | - | 23.000 | 30 |

Alle Kosten verstehen sich brutto.

Öffentliche Fördermittel in €

| Förderprogramm | Maßnahmenkombination (siehe S. 1) |
| --- | --- |
|  | Heizung | Keller | Dach | Fassade | KfW 85 |
| KfW Energieeffizient Sanieren | 3.742 1 | 0 | 3.260 | 9.417 | 33.417 |
| Marktanreizprogramm MAP | 2.050 1 | 0 | 0 | 0 | 7.150 |
| Energiesparprogramm Stadt Stuttgart | 0 | 0 | 666 | 1.987 | 10.080 |
| Summe | 3.742 | 0 | 3.926 | 11.404 | 50.647 |

1	nicht kumulierbar

KFW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“

| Maßnahmen-kombination (siehe S. 1) | geschätzte förderfähige Investitionen | Tilgungszuschuss | Zinsvorteil 1 | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [€] | [%] | [€] | [€] | [€] |
| Heizung | 31.000 | keiner | 3.742 | 3.742 |
| Keller | nur Eigenleistung 2 | - | - | - |
| Dach | 27.000 | keiner | 3.260 | 3.260 |
| Fassade | 78.000 | keiner | 9.417 | 9.417 |
| KfW 85 2 | 150.000 | 7,5 | 11.250 | 22.167 | 33.417 |

1	Zinsvorteil unter den in den Berechnungsbeispielen genannten Konditionen.

2	Materialkosten und Arbeitsaufwand von Eigenleistung werden nicht gefördert. Die in Eigenleistung erbrachten energetischen Verbesserungen werden jedoch beim Nachweis des KfW-Effizienzhausniveaus berücksichtigt.

|  | Einzelmaßnahmen | KfW 85 | marktübliche Konditionen |
| --- | --- | --- | --- |
| Konditionen |
| Kreditbetrag | 150.000 € |
| Auszahlung | 100 % |
| Laufzeit | 20 Jahre |
| tilgungsfreie Anlaufjahre | 1 | 1 | 0 |
| Zinsbindung | 10 Jahre |
| Sollzins [%] | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| Tilgungszuschuss [%] | - | 7,5 | - |
| Turnus der Zahlungen | monatlich |
| Monatsrate während der Zinsbindung |
| Anlaufjahre [€/Monat] | 125,00 | 125,00 | 794,85 |
| Folgejahre [€/Monat] | 722,65 | 722,65 | 794,85 |
| Gesamtzahlungen nach Ende der Zinsbindung 1 |
| Zinsen [€] | 12.035,72 | 10.976,72 | 29.699,39 |
| Tilgung [€] | 46.510,05 | 68569,05 | 65.683,13 |
| Tilgungszuschuss [€] | - | 11.250 | - |
| Anschlussfinanzierung bis Ende der Laufzeit |
| Restschuld [€] | 82.489,95 | 70.180,95 | 84.316,87 |
| Sollzins [%] | 4,5 |
| Monatsrate [€/Monat] | 854,91 | 727,34 | 873,85 |
| Zinsen [€] | 20.099,58 | 17.100,35 | 20.544,73 |
| Zinseinsparung gegenüber marktüblichen Konditionen |
| Zinseinsparung gesamt [€] | 18.108,83 | 22.167,05 | - |

1	bei Gutschrift des Tilgungszuschusses 1 Jahr nach Kreditzusage

Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien MAP

| Maßnahmenkombination (siehe S. 1) | Heizung | KfW 85 |
| --- | --- | --- |
| Solaranlage zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung |
| Basisförderung Kollektorfläche 90,- €/m², mind 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Effizienzbonus 1 Kollektorfläche (50 % der Basisförderung) |  | 750 € |
| Kesseltausch-/Kombibonus | 500 € | 500 € |
| Bonus für effiziente Solarpumpe | 50 € | 50 € |
| Pelletkessel mit Wirkungsgrad von mind. 90 % und neu errichtetem Pufferspeicher von mind. 30 l/kW |
| Basisförderung Pelletkessel 36 €/kW, mind. 2.900 € |  | 2.900 € |
| Effizienzbonus 1 Pelletkessel (50 % der Basisförderung) |  | 1.450 € |
| Gesamt | 2.050 € | 7.150 € |

1	Der Effizienzbonus wird gewährt, wenn der spezifische Transmissionswärmeverlust des Gebäudes den Wert von 0,65 W(m²K) um mindestens 30% unterschreitet.